## Slide 1: Datové formáty videa

## Slide 2
Ukládání obrazových pohyblivých záznamů a jejich přehrání - kvalita videa
Formát uložení – určuje poměr kvality a objemu
Frame rate – počet snímků za vteřinu, plynulosti od 10 snímků za vteřinu a více – fps
BĚŽNÉ VIDEO A TELEVIZE PROMÍTÁ 25 NEBO 30 SNÍMKŮ ZA VTEŘINU
Rozlišení – digitální video v pixelech, analogové video v počtu řádků BĚŽNÉ FullHD ROZLIŠENÍ JE 1920x1080 BODŮ
Poměr stran – obrazový formát – poměr vodorovné a svislé strany BĚŽNÝ POMĚR STRAN V SOUČASNÉ TELEVIZI JE 16:9
Datový tok - množství digitálních dat přenesené za časovou jednotku

## Slide 3
HD je zkratka výrazu High Definition,
HD filmy využívají převážně dva standardy:
FullHD rozlišení je 1920x1080 bodů, tedy přibližně 2 Mpx.
"obyčejné" HD s rozlišením obvykle 1280x720 (1 Mpx).
STARŠÍ Rozlišení PALu je 720x576, tedy 0,4 Mpx. Vyplývá z toho, že fullHD má papírově 5x vyšší rozlišení než standardní PAL.
NEJMODERNĚJŠÍ ROZLIŠENÍ 4K - V běžně používaném formátu obrazu 16:9 by 4K rozlišení mělo počet pixelů 4096 (šířka) x 2304 (výška), popřípadě 3656 (šířka) x 2056 (výška).
rozlišení obrazu – velikost – počet bodů televizního obdélníku

## Slide 4
Cílem komprese
je zmenšení datového toku při zachování kvality obrazu
formát komprese může být například 5:1 což znamená, že video je kompresováno na pětinu původní velikosti.
video na Internetu může mít kompresi 50:1 i více
KOMPRESE VIDEA

## Slide 5: Multimediální kontejnery
uložení dat (video, zvuk, titulky atd) do jednoho souboru
  do jediného souboru tak lze například uložit
  jednu video stopu,
  několik zvukových stop v různých jazycích
  a několik titulků, je zajištěna jejich synchronizace.
  uživatel si tak při přehrávání může vybrat, kterou kombinaci multimediálních dat chce použít.
některé uloží omezenou množinu formátů (např. MPEG ),
některé víceúčelové - univerzální

## Slide 6: Avi (.AVI)
zkratka z ang. Audio Video Interleave
vyvinula jej firma Microsoft a začala používat již v roce 1992 ve své nástavbě oper. systému Windows 3.1x
široce podporován programy pro editaci videa a je zřejmě nejvhodnější pro práci s videem

## Slide 7: MP4 (.MP4)
multimediální kontejner definovaný standardem ISO/IEC 14496-14:2003. Je také známý pod názvem MPEG-4 Part 14, je tedy součástí MPEG-4 standardu.
moderní a otevřená alternativa k zastaralému AVI kontejneru, základem byl kontejner QuickTime.
oproti AVI může MP4 obsahovat menu, více titulků i zvukových stop a dokonce i 3D objekty.
bezproblémové streamování videa
rozšířenou modifikací MP4 je formát 3GPP (3GP, 3GP2) - mobilních telefony
ukládání HD videa v digitálních fotoaparátech - problémy při střihání, výrobci odlišné standardy

## Slide 8: Matroska (.MKV)
nejnovější druh otevřeného formátu kontejneru
jeho soubory používají příponu .mkv
formát je vytvořen i pro titulky, menu apod.
hlavní výhodou jsou platformní otevřenost a vnitřní propracovanost

## Slide 9: QuickTime (.MOV)
firma Apple vyvinula formát souboru QuickTime jako přímou konkurenci pro AVI od Microsoftu
používá příponu .mov (případně .qt).
kdysi velmi dobře promyšlený formát

## Slide 10: RealMedia (.RM)
Formát RealMedia používá příponu .rm
nasazení je především v internetovém vysílání díky jeho vnitřní struktuře, která také pracuje s objekty
zajímavostí je možnost pracovat s proměnným datovým tokem
v případě poškození či nedodání některého z „videoobjektů“ je možné jej jednoduše přeskočit a přehrávat dál
používá formáty RealVideo a RealAudio.

## Slide 11: FLASH VIDEO (.FLV)
  „osekanou“ variantou MPEG4 formátu H.264
  používá se k účelům streamování, kde není potřeba tak vysoké rozlišení a ani tak vysoký bitrate
  veliký důraz je kladen na vysokou kompresi při nízkých datových tocích
  možnost přehrávání na co nejširším spektru operačních systémů
  ve slušné kvalitě lze přehrávat při běžném rozlišení 320x240 i na linkách pomalejších, než je 1Mbit
  kontejner využívá např. server Youtube, Stream.cz

## Slide 12: Kodeky
Zkratka ze slov „kodér a dekodér“ - počítačový program, který dokáže transformovat datový proud
ukládají data do zakódované formy, častěji se používají naopak pro obnovení přesně nebo přibližně původní formy dat
Výraz kodek je často zaměňován s výrazem formát videa – který je daný svojí specifikac!
autoři kodeků pak vyvíjejí softwarové nebo hardwarové implementace, které s tímto formátem pracují
Druhy kodeků: Ztrátové x bezeztrátové (z hlediska kvality)

## Slide 13: Streamované video
technologie kontinuálního přenosu audiovizuálního materiálu mezi zdrojem a koncovým uživatelem (v souč. nejčastěji po internetu=webcasting)
Webcasting - v reálném čase (internetová televize nebo rádio)
systémem Video on demand (YouTube)
streamovací server - komunikaci s cílovými počítači a plynulé vysílání dat.
Kvalita videa
je třeba kodeků na zmenšení objemu dat
se nejvíce využívá flashových kodeků, MPEG-4, Windows Media, Real Time a Quick Time
přenos záznamu v televizním rozlišení (720×576) velmi náročný - v rozlišení 320×240 bodů při datovém toku 256–512 Kbps

## Slide 14: Použité zdroje a literatura
http://jech.webz.cz/formaty.php
http://wronski.cz/formaty-videa
http://www.netcam.cz/encyklopedie-ip-zabezpeceni/rozliseni-videa.php
http://umt.wikispaces.com/Datové+formáty+videa,+jejich+specifikace+a+možnosti+využití